## Slide 1: Módulo 3 – Amostragem de Imagens Sistema Multimédia Ana Tomé José Vieira
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática
Universidade de Aveiro

## Slide 2: Imagens Digitais

## Slide 3: Sumário
O olho Humano
Sistemas digitais de captura de imagem
Amostragem de imagens
Re-amostragem de imagens digitais (zoom)
Aliasing em imagem
Representação de imagens digitais
  Codificação de imagens a preto e branco
  Codificação de imagens coloridas
  Imagens indexadas

## Slide 4: Sumário (cont)
Display de imagens no Matlab
Conteúdo de frequência de um sinal
  Som e Imagem
  Espectrograma

## Slide 5: O Olho Humano
Notes: Os Cones são responsáveis pela captação da cor e encontram-se maioritariamente na Fóvea – 4,5milhões.
Os Bastonetes existem são mais sensíveis a variações de luminosidade e existem em maior número. São os responsáveis pela visão periférica – 90milhões.

## Slide 6: Densidade de Sensores do Olho

## Slide 7: Olhos Artificiais

## Slide 8: CCD – A Retina Artificial
Exemplo de um CCD – Charge-Coupled Device. Inventado em 1969

## Slide 9: Amostragem

## Slide 10: Efeito da Resolução
800×532
200×133
100×67
50×34
Notes: Decimar esta imagem no Matlab com filtragem passa baixo

## Slide 11: Efeito da Resolução
800×532
200×133
100×67
50×34
Notes: Decimar esta imagem no Matlab com filtragem passa baixo

## Slide 12: Re-amostragem
É muito frequente a resolução da imagem não coincidir com a resolução do “display” pelo que se torna necessário realizar uma mudança na dimensão da imagem.
Este processo costuma ser designado por zoom na linguagem comum
A operação que é necessário realizar é a de re-amostragem

## Slide 13: Aumento da Dimensão de uma Imagem
?
Neste exemplo a imagem é aumentada para o dobro da dimensão original
O que colocar nos pixéis novos?
  Repetir o valor do pixel original
  Colocar um valor que tenha em conta os pixéis adjacentes (Interpolação)

## Slide 14: Aumento da Dimensão de uma Imagem
Repetição do valor dos pixéis
Original

## Slide 15: Aumento da Dimensão de uma Imagem
Utilização da interpolação para obter a imagem aumentada
Original

## Slide 16: Aumento da Dimensão de uma Imagem - Detalhe
Valor dos pixéis da primeira linha da imagem

## Slide 17: Aliasing em Imagem

## Slide 18: Aliasing em Imagem
http://www.youtube.com/watch?v=zdW7PvGZ0uM&playnext=1&list=PL2F6E056B13C904AB&feature=results_main
http://blog.alexbeutel.com/135/image-aliasing-of-plane-propellers-in-photos-and-video/

## Slide 19: Representação de Imagens Digitais
Uma imagem a preto-e-branco pode ser representada como uma matriz.
Cada ponto da imagem é associado a um elemento da matriz.
Cada elemento numérico da matriz representa o nível de cinzento do ponto associado da imagem.

## Slide 20: Imagens Binárias
1 – Branco
0 - Preto
Código utilizado

## Slide 21: Imagens de Intensidade
3 – Branco
2 – Cinza claro
1 – Cinza escuro
0 – Preto
Código utilizado

## Slide 22: Imagens de Intensidade
Numa imagem de níveis de cinzento, cada pixel pode ser representado por um byte, tendo-se assim 256 níveis possíveis
255 – Branco
1:254 – Cinzas
0 – Preto
Código utilizado

## Slide 23: Informação numa Imagem
Intensidade do sinal na linha assinalada. Nas zonas mais claras a imagem tem valores mais elevados.

## Slide 24: Exemplo de uma imagem de ruído

## Slide 25: Espaço ocupado por uma imagem a preto e branco
Uma imagem que tenha N por M píxeis e que utilize para cada pixel um byte para representar a intensidade necessita de N×M bytes para ser armazenada.
Problema: Uma câmara fotográfica a preto e branco com 1688×1248 píxeis quanto espaço de memória necessita para armazenar uma imagem?

## Slide 26: Curiosidade
Os quadrados A e B apesar de parecerem de níveis de cinza diferentes têm exactamente o mesmo valor. Encontre uma forma de o provar.

## Slide 27: Imagens a Cores
Nas imagens a cores, cada ponto é composto pelas seguintes cores:
Encarnado
Verde
Azul

## Slide 28: Imagens a Cores
A combinação das três cores base permite formar qualquer outra cor
Veja uma animação deste efeito em
http://www.colorado.edu/physics/2000/tv/colortv.html

## Slide 29: Exemplo do Efeito Visual de Combinação de Cores

## Slide 30: Cor nas Televisões
Fotografia do ecran CRT de uma telivisão. Na ampliação consegue-se distinguir claramente que cada pixel tem três cores RGB /Red Green and Blue).

## Slide 31: Espaço de Cores
Uma imagem RGB com um byte para cada cor permite gerar 256×256×256=16 777 216 de cores diferentes
No entanto, consegue-se obter uma imagem de boa qualidade utilizando um conjunto de cores mais limitado.
O valor RGB dessas cores pode ser guardado numa tabela que acompanha a imagem

## Slide 32: Tabelas de Cor
Matrizes (N×3) que relacionam cor e intensidade.
  Uma coluna para R (red), outra para G (green) e outra para B (blue).
No Matlab os valores dos elementos das tabelas de cor (mapas de cor) estão entre 0 e 1.
Adicionar o mapa de cor a imagens
  colormap(“mapa”(N)), colorbar;
  % N é o número de cores
Determinar o mapa corrente
  map = colormap

## Slide 33: Tabelas de cor pré-definidas no Matlab
10
20
30
40
50
60
hsv
10
20
30
40
50
60
jet
10
20
30
40
50
60
prism
10
20
30
40
50
60
copper
10
20
30
40
50
60
gray

## Slide 34: Imagens Indexadas
14 17 21 21 53 50
5 8 5 8 10 30
15 18 31 31 18 15
18 31 31 18 16 16
1
128
18
0.1608 0.3529 0.0627
1
255
110
0.1608 0.3529 0.0627
15
14
24
110
3
7
18
MATLAB
Hardware
Subsistema gráfico
Tabela de Indirecção

## Slide 35: Imagens RGB
0.2642 0.3208 0.3962 0.3962 1.0000 0.9434
0.0943 0.1509 0.0943 0.1509 0.1887 0.5660
0.2830 0.3396 0.5849 0.5849 0.3396 0.2830
0.3396 0.5849 0.5849 0.3396 0.3019 0.3019
0.2642 0.3208 0.3962 0.3962 1.0000 0.9434
0.0943 0.1509 0.0943 0.1509 0.1887 0.5660
0.2830 0.3396 0.5849 0.5849 0.3396 0.2830
0.3396 0.5849 0.5849 0.3396 0.3019 0.3019
0.2642 0.3208 0.3962 0.3962 1.0000 0.9434
0.0943 0.1509 0.0943 0.1509 0.1887 0.5660
0.2830 0.3396 0.5849 0.5849 0.3396 0.2830
0.3396 0.5849 0.5849 0.3396 0.3019 0.3019
3 matrizes de intensidade: uma para cada cor

## Slide 36: Display de Imagens
Imshow é o comando que permite visualizar imagens no Matlab.
load trees
colormap(map)
imshow(X,map), axis image
clear all
load trees
% uma instrução da toolbox
% Proc de imagem (só para exemplo)
C = ind2rgb(X,map);
size(C)
ans =
258 350 3
imshow(C), axis image
Notes: Testar este programa na aula

## Slide 37: Manipulação de Imagens com o ImageJ
ImageJ é um programa de manipulação de imagens que corre em vários sistemas operativos
  Gratuito mas poderoso
  http://rsb.info.nih.gov/ij/

## Slide 38
Conteúdo de Frequência de um Sinal

## Slide 39: Análise em Frequência
Um analisador espectral é capaz de revelar o conteúdo de frequência de um sinal

## Slide 40: Análise em Frequência
No caso de sinais cujo o conteúdo espectral varie ao longo do tempo a análise espectral anterior não revela essa variação

## Slide 41: Análise em Frequência
Soma de duas sinusóides com as mesmas frequências do exemplo anterior. Os espectros são semelhantes.

## Slide 42: Espectrograma
O Espectrograma revela a forma como as componentes de frequência de um sinal variam ao longo do tempo.

## Slide 43: Espectrograma
Exemplo do conteúdo de frequência de uma música sintetizada com o Matlab.

## Slide 44: Espectrograma
Análise espectral do som de uma flauta

## Slide 45: Análise de Frequência em Imagens
O conceito de frequência também é válido no caso das imagens. Em vez de ciclos por segundo podemos falar de ciclos por metro (frequência espacial).

## Slide 46: Análise de Frequência em Imagens
Em geral as imagens têm componentes de frequência nas duas dimensões. Exemplo de um padrão em xadrez

## Slide 47: Análise de Frequência em Imagens
Em geral, as frequências mais baixas predominam nas imagens reais
DCT2
Apenas algumas componentes com valor significativo